高速打印机电源

www.jensin.cn

JA617OKA

· 55 W额定输出功率

·高效达 78%

·735W峰值输出

·尺寸: 177.5(L) X 148(W) X 33.6(H)mm

· IT 安全认证

· 5 年保修期

GREEN·POWER

规格

输入

常规

输入电压

·176-264 VAC

功效

· Up to 75%

输入频率              · 47-63 Hz

输入电流              · 11 A max at 100 VAC, full load

5 A max at 220 VAC, full load

浪涌电流              · 45 A max at 230 VAC,

30 A max at 100 VAC, cold start at 25 °C

输入保护              · Internal T3.15A250V fuse in

Line and neutral

输出

输出电压              ·V1: 40VDC, V2: 5VDC, V3: 3.3VDC

V4:12VDC, V5: -12V

输出电流              · V1: 1.1A ,  V2: 1A,  V3: 0.3A

V4: 0.4A ,  V5: 0.03A

输出电压修正          ·±5%V1, ±5%V2

最初设置精度          ·±0.5% V1;

最小负载              ·0A V1; 0A V2; 0.05A V3; 0A V4; 0A V5

启动延迟              · 2S max

启动上升时间          · 0.5S typical

保持时间              · 20 ms min at 100 VAC or 220VAC

隔离                   · 3000 V AC 2s Input to Output,

3000 V AC 2S Input to Ground,

MTBF                 ·60000H or more

环境

工作环境             · 0 °C to +50 °C

冷却                  ·Natural air cooling

工作湿度             · 10-85% RH, non-condensing

储存温度             · -10 °C to +65 °C

工作高度             · 3000 m

震动                 Conditions for dropping impact:Drop hor izontally on

the concrete floor Height:50mm

EMC 和安全

漂移

·

±1% after 20 min warm up

线路调节

负载调节·

·

±0.5% max

±2% V1, ±2% V2

排放

谐波噪音

AC线路噪音

辐射噪音

静电噪音

· EN55022 Class B、GB9254

· No

·JEITA IT-3001、EN55024(EN61000-4-4)

·EN55022 Class B、GB9254

·JEITA IT-3001、EN55024(EN61000-4-2)

波形和噪音         ·

过压保护  ·

500mV pk-pk/V1, 150mV pk-pk/V2

bandwidth 20MHz

54.4V max V1, 6.75V max V2;

(auto recovery mode) 浪涌

传导噪音

·EN55024（EN61000-4-5）

·EN55022 Class B、GB9254

过载保护

短路保护

·15A max V1(cut off mode),

6A max V2(cut off mode);

· Continuous trip and restart

V1(cut off mode), V2 (cut off mode)

·

·

安全认证(176-264V)

·GB4943\IEC60950\EN60950

# Text boxes

AC DC

SHENZHEN CEC PANDA JENSIN TECHNOLOGY CO., LTD